Αγαπητέ αναγνώστη

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Fronius – και συγχαρητήρια για το νέο σας,  τεχνολογικά υψηλής εξέλιξης Fronius προϊόν! Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τη νέα σας μηχανή. Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεχτικά και σύντομα θα εξοικειωθείτε με όλα τα χαρακτηριστικά του καινούριου σας Fronius προϊόν. Αυτός είναι στ’ αλήθεια ο καλύτερος τρόπος για να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η μηχανή.

Επίσης παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες ασφαλείας – και να τους τηρείτε! Με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλίσετε περισσότερη ασφάλεια στο χώρο εργασίας σας. Και φυσικά, αν φέρεστε στο προϊόν προσεχτικά, αυτό σίγουρα θα βοηθήσει στην αύξηση της διάρκειας της ποιότητας και της αξιοπιστίας – πράγματα που είναι και τα δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για να πάρετε καταπληκτικά αποτελέσματα.

Κανόνες ασφαλείας

Κίνδυνος!

«Κίνδυνος!» υποδεικνύει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα καταλήξει σε θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό. Αυτή η προειδοποιητική λέξη περιορίζεται σε πιο ακραίες καταστάσεις. Αυτή η προειδοποιητική λέξη δεν χρησιμοποιείται για κίνδυνο καταστροφής ιδιοκτησίας εκτός αν περιλαμβάνεται κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού σε τέτοια περίπτωση.

Προειδοποίηση!

«Προειδοποίηση!» υποδεικνύει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Αυτή η προειδοποιητική λέξη δεν χρησιμοποιείται για κίνδυνο καταστροφής ιδιοκτησίας εκτός αν περιλαμβάνεται κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού σε τέτοια περίπτωση.

Προσοχή!

«Προσοχή!» υποδεικνύει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να καταλήξει σε ελάχιστο ή μέτριο τραυματισμό. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προειδοποιήσει σε μη ασφαλείς ασκήσεις που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή ιδιοκτησίας.

Σημείωση!

«Σημείωση!» υποδεικνύει μια κατάσταση η οποία εμπεριέχει ένα ρίσκο ελαττωματικής κόλλησης και καταστροφής του εξοπλισμού.

Σημαντικό!

«Σημαντικό!» υποδεικνύει πρακτικές συμβουλές και άλλες χρήσιμες ειδικές πληροφορίες. Δεν είναι προειδοποιητική λέξη για βλαβερή ή επικίνδυνη κατάσταση.

Όποτε δείτε κάποιο από τα σύμβολα που αναφέρονται από πάνω, πρέπει να δώσετε περισσότερη προσοχή στα περιεχόμενα του εγχειριδίου!

Γενικές παρατηρήσεις

Αυτός ο εξοπλισμός έχει φτιαχτεί σύμφωνα με τους κανόνες της συγκόλλησης και όλους τους αναγνωρισμένους κανόνες ασφαλείας. Ωστόσο, λανθασμένη λειτουργία ή λάθος χρήση μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στον κίνδυνο για

- την ζωή και την φυσική κατάσταση του χρήστη ή τρίτων,

- τον εξοπλισμό και άλλων υλικών περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη/ χρήστη,

- την αποτελεσματική εργασία με τον εξοπλισμό.

Όλα τα άτομα που εμπλέκονται με κάθε τρόπο στην εκκίνηση, λειτουργία, συντήρηση και επιτήρηση του εξοπλισμού πρέπει

- να έχουν τα απαραίτητα προσόντα

- να γνωρίζουν από συγκόλληση και

- να έχουν διαβάσει και να ακολουθούν ακριβώς τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να φυλάσσεται εκεί όπου φυλάσσεται και η μηχανή συνέχεια. Επίσης με το εγχειρίδιο οδηγιών, αντίγραφα των γενικών αποδεκτών κανόνων και των τοπικών κανόνων αποφυγής ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να υπάρχουν στην κατοχή του χρήστη και φυσικά να ακολουθούνται στην πράξη.

Όλοι οι κανόνες ασφαλείας και προειδοποίησης κινδύνων στην ίδια την μηχανή:

- πρέπει να φυλάσσονται σε ευανάγνωστη κατάσταση

- δεν πρέπει να καταστραφούν

Γενικές παρατηρήσεις

(συνέχεια)

- δεν πρέπει να αφαιρεθούν

- δεν πρέπει να καλυφθούν, να επικολληθούν ή να βαφτούν από πάνω

Για πληροφορίες σχετικά με το που βρίσκονται οι κανόνες ασφαλείας και οι ειδοποιήσεις κινδύνου στην μηχανή, παρακαλώ δείτε το τμήμα του εγχειριδίου οδηγιών της μηχανής με επικεφαλίδα «Γενικές παρατηρήσεις».

Οποιαδήποτε δυσλειτουργία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της μηχανής πρέπει να διορθωθεί αμέσως – που σημαίνει πριν ο εξοπλισμός μπει σε λειτουργία την επόμενη φορά.

Είναι η ασφάλεια σας που βρίσκεται σε κίνδυνο!

Χρήση σύμφωνα μόνο με τον κατασκευαστικό σκοπό!

Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εργασίες όπως ορίζονται από τον «κατασκευαστικό σκοπό».

Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διαδικασίες συγκόλλησης όπως αναφέρεται στον πίνακα λειτουργιών.

Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν «συμφωνεί με τον κατασκευαστικό σκοπό». Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να είναι υπαίτιος για καμία καταστροφή που προέρχεται από τέτοια, μη σωστή χρήση.

Η χρήση που είναι σε συμφωνία με τον κατασκευαστικό σκοπό, επίσης προϋποθέτει

- ολοκληρωμένο διάβασμα και τήρηση όλων των οδηγιών που δίνονται στο εγχειρίδιο

- ολοκληρωμένο διάβασμα και τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και προειδοποιήσεις κινδύνων

- εκτέλεση όλων των συμφωνημένων επιθεωρήσεων και όλές τις εργασίες συντήρησης.

Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για τα παρακάτω:

- αλλοιωμένους σωλήνες

- επαναφόρτιση μπαταριών/ συσσωρευτών

- εκκίνηση μηχανών

Η μηχανή είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται σε βιομηχανικό περιβάλλον και σε συνεργεία. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καταστροφή προέρχεται από χρήση της μηχανής σε κατοικημένη περιοχή.

Γι’ αυτό το λόγο ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για καταστροφικά ή λανθασμένα αποτελέσματα.

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Η λειτουργία ή αποθήκευση της πηγής ενέργειας έξω από το κανονικό όριο μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν «συμφωνεί με τον κατασκευαστικό σκοπό». Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε καταστροφή από δω και πέρα.

Τα όρια θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα:

- όταν λειτουργεί: -10 οC έως +40 οC (14 οF έως 104 οF)

- όταν μεταφέρεται ή αποθηκεύεται: -25 οC έως +55 οC (-13 οF έως 131 οF)

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία:

- πάνω από 50% στους 40οC (104οF)

- πάνω από 90% στους 20οC (68οF)

Περιβαλλοντικός αέρας: χωρίς σκόνη, οξέα, διαβρωτικά αέρια ή υποκατάστατα κλπ

Υψόμετρο πάνω από το όριο της θάλασσας: πάνω από 2000m (6500ft)

Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/ χρήστη

Ο ιδιοκτήτης/ χρήστης αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι τα μόνα άτομα που επιτρέπονται να εργάζονται με το μηχάνημα είναι άτομα τα οποία

- είναι οικεία με βασικούς κανόνες ασφαλείας στον χώρο εργασίας και αποφυγής ατυχημάτων και τα οποία έχουν εκπαιδευτεί στο πώς να λειτουργούν το μηχάνημα

- έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει το κομμάτι των «κανόνων ασφαλείας» και των «προειδοποιήσεων» που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο και εγγυώνται γι’ αυτό με την υπογραφή τους

- έχουν εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αποτελεσμάτων της εργασίας

Πρέπει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι για να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό εργάζεται με έναν ασφαλή τρόπο.

Υποχρεώσεις του προσωπικού

Πριν ξεκινήσει η εργασία όλα τα άτομα που ασχολούνται με την διεκπεραίωση της εργασίας με (ή πάνω) στο μηχάνημα πρέπει να αναλάβουν

- να τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας και αποφυγής ατυχημάτων στο χώρο εργασίας

- να διαβάσουν το κομμάτι των «κανόνων ασφαλείας» και των «προειδοποιήσεων» που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και να υπογράψουν ότι επιβεβαιώνουν ότι τους έχουν καταλάβει και ότι συμφωνούν με εκείνους.

Πριν φύγει από τον χώρο εργασίας, το προσωπικό πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος τραυματισμού ή καταστροφής κατά την διάρκεια της απουσίας του.

Προστασία δική σας και τρίτων

Κατά την συγκόλληση, είσαστε εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους όπως:

- σπίθες και καυτά μεταλλικά σωματίδια

- ακτινοβολία που μπορεί να βλάψει τα μάτια και το δέρμα σας

- βλαβερά ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία μπορεί να θέσουν την ζωή καρδιοπαθών χρηστών σε κίνδυνο

- ηλεκτρικοί κίνδυνοι από πρίζες και το ρεύμα συγκόλλησης

- αυξημένη έκθεση σε ήχο

- επιβλαβείς συγκολλητικές αναθυμιάσεις και αέρια.

Οποιοσδήποτε δουλεύει στο αντικείμενο εργασίας κατά την συγκόλληση, πρέπει να φοράει κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- ανθεκτικό στην φωτιά

- μονωμένο και στεγνό

- να καλύπτει όλο το σώμα, να είναι άφθαρτο και σε καλή κατάσταση

- προστατευτικό κράνος

- παντελόνι χωρίς ρεβέρ

Προστασία δική σας και τρίτων

(συνέχεια)

Ο «προστατευτικός ρουχισμός» επίσης περιλαμβάνει:

- προστασία των ματιών και του προσώπου από τις ακτίνες UV, την θερμότητα και τις σπίθες που παράγονται με κατάλληλη προστατευτική μάσκα η οποία περιέχει κατάλληλα τροποποιημένο φίλτρο γυαλιού

- την χρήση ενός ζευγαριού κατάλληλα τροποποιημένων γυαλιών με πλαϊνά προστατευτικά πίσω από την προστατευτική μάσκα

- την χρήση ανθεκτικών υποδημάτων, τα οποία είναι μονωμένα για υγρά

- προστασία των χεριών φορώντας κατάλληλα γάντια (ηλεκτρικά μονωμένα, προστασία από την θερμότητα)

Για να μειώσετε την έκθεση σας στον ήχο και για να προστατέψετε την ακοή σας από τραυματισμό, φορέστε προστατευτικά αυτιών!

Κρατήστε άλλους ανθρώπους – ιδιαίτερα παιδιά – σε απόσταση από τον εξοπλισμό και την συγκολλητική διαδικασία ενώ είναι σε εξέλιξη. Αν υπάρχουν ακόμα άλλα άτομα κοντά κατά την διάρκεια της συγκόλλησης, πρέπει

- να τους προειδοποιήσετε για όλους τους κινδύνους (κίνδυνο ζάλης από την ακτινοβολία ή τραυματισμό από σπίθες, βλαβερές συγκολλητικές αναθυμιάσεις, υψηλά επίπεδα ήχου, πιθανοί κίνδυνοι από πρίζες και ρεύμα συγκόλλησης…

- να τους παρέχετε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και/ ή

να στήσετε κατάλληλα προστατευτικά διαχωριστικά ή κουρτίνες

Κίνδυνοι από βλαβερά αέρια και ατμούς

Οι αναθυμιάσεις που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της συγκόλλησης περιέχουν αέρια και ατμούς τα οποία είναι βλαβερά για την υγεία.

Οι συγκολλητικές αναθυμιάσεις περιλαμβάνουν ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες σε γέννα και καρκίνο.

Κρατείστε το κεφάλι σας μακριά από την έκθεση σε συγκολλητικές αναθυμιάσεις και αέρια.

Μην εισπνεύσετε τις αναθυμιάσεις και τα βλαβερά αέρια τα οποία παράγονται.

Απομακρύνετε όλα τα αέρια και τις αναθυμιάσεις από τον χώρο εργασίας, με τα κατάλληλα μέσα.

Διασφαλίστε μια ικανοποιητική προμήθεια φρέσκου αέρα.

Όπου υπάρχει ελλιπής κυκλοφορία αέρα, χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή με ανεξάρτητη παροχή αέρα.

Αν δεν είστε σίγουροι ότι το σύστημα εξαερισμού σας είναι αποτελεσματικό, συγκρίνετε τις μετρήσεις εκπομπής βλαβερών αερίων με τα επιτρεπόμενα όρια.

Το πόσο βλαβερές είναι οι συγκολλητικές αναθυμιάσεις εξαρτάται από π.χ. τις ακόλουθες συνιστώσες:

- τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται με/ ή για την εργασία

- τα ηλεκτρόδια

- το στρώμα επικάλυψης

- τον καθαρισμό και την αφαίρεση γράσου από τα μέλη της μηχανής

Γι’ αυτό το λόγο, δώστε προσοχή στους σχετικούς πίνακες προστασίας υλικών και στις πληροφορίες που δίνονται από τον κατασκευαστή σχετικά με τις συνιστώσες που αναφέρονται παραπάνω.

Κρατείστε όλα τα εύφλεκτα αέρια (π.χ. από διαλύτες) μακριά από την ακτινοβολία.

Κίνδυνοι από σπίθες

Οι σπίθες που παράγονται μπορεί να προκαλέσουν φωτιά και εκρήξεις!

Μην κολλάτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

Τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να είναι τουλάχιστον 11 μέτρα (35ft) μακριά από την φλόγα, ή διαφορετικά πρέπει να καλύπτονται από εγκεκριμένα καλύμματα.

Πρέπει να έχετε ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο πυροσβεστήρα σε ετοιμότητα.

Οι σπίθες και τα καυτά μεταλλικά σωματίδια μπορεί επίσης να μπαίνουν σε κλειστές περιοχές μέσα από μικρές ρωγμές και ανοίγματα.

Πάρτε τα κατάλληλα μέτρα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τραυματισμού ή φωτιάς. Μην επιχειρείτε συγκόλληση σε περιοχές, οι οποίες είναι επικίνδυνες για φωτιά και/ ή έκρηξη, ή μέσα σε κλειστά βαρέλια, δεξαμενές ή σωλήνες, εκτός αν αυτά τα τελευταία έχουν προετοιμαστεί για συνθήκες συγκόλλησης σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή και εθνικά πρότυπα.

Η συγκόλληση δεν πρέπει ΠΟΤΕ να γίνεται σε δεξαμενές οι οποίες περιλαμβάνουν αέρια, καύσιμα, λάδι για μηχανές κλπ αποθηκευμένα μέσα σε αυτές. Ακόμα και μικρά ίχνη να έχουν μείνει από αυτά τα στοιχεία μέσα στην δεξαμενή, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος έκρηξης.

Κίνδυνος από πρίζες και ρεύμα συγκόλλησης

Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι μοιραίο. Κάθε ηλεκτρικό σοκ είναι επικίνδυνο για την ζωή.

Μην αγγίζετε γυμνά κομμάτια είτε μέσα, είτε έξω από το μηχάνημα.

Κατά την συγκόλληση MIG/MAG, το σύρμα συγκόλλησης, το καρούλι του σύρματος, τα ράουλα οδηγοί και όλα τα μεταλλικά μέρη τα οποία είναι σε επαφή με το σύρμα συγκόλλησης μπορεί να περιέχουν ρεύμα.

Πάντα να τοποθετείτε τον παροχέα σύρματος σε κατάλληλα μονωμένο έδαφος ή βάση ή διαφορετικά χρησιμοποιείστε μια κατάλληλα μονωμένη βάση για τον παροχέα σύρματος.

Διασφαλίστε επαρκή προστασία για τον εαυτό σας και για όλους τους ανθρώπους με μέσα όπως στεγνές βάσεις ή καλύμματα, τα οποία παρέχουν κατάλληλη μόνωση σε επικίνδυνο έδαφος/ επιφάνεια. Η βάση ή το κάλυμμα πρέπει να καλύπτει εντελώς ολόκληρη την περιοχή μεταξύ του σώματός σας και του επικίνδυνου εδάφους/ επιφάνειας.

Όλα τα καλώδια και οι προεκτάσεις πρέπει να είναι αυστηρά ενωμένα, άφθαρτα, κατάλληλα μονωμένα και σε επαρκή διάσταση. Αντικαταστήστε άμεσα οποιεσδήποτε χαλαρές συνδέσεις, καμένα, κατεστραμμένα ή ανεπαρκή καλώδια και άλλες προεκτάσεις.

Μην δένετε καλώδια ή άλλες προεκτάσεις γύρω από το σώμα σας ή οποιοδήποτε κομμάτι του σώματος σας.

Ποτέ μην βυθίζετε το ηλεκτρόδιο συγκόλλησης (ηλεκτρόδιο, ακίδα βολφραμίου, σύρμα συγκόλλησης…) σε υγρό με σκοπό να το ψύξετε και ποτέ μην το αγγίζετε όταν η πηγή ενέργειας είναι ανοιχτή.

Τα διπλά βολτ ανοιχτού κυκλώματος μια μηχανής συγκόλλησης μπορεί να τα πετύχετε μεταξύ δύο ηλεκτροδίων δύο διαφορετικών μηχανών. Αν αγγίξετε τα στελέχη των δύο ηλεκτροδίων έστω και στιγμιαία μπορεί να είναι θανατηφόρο.

Ελέγχετε τις πρίζες και τις επεκτάσεις της μηχανής συχνά από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να διασφαλίσετε ότι ο αγωγός γείωσης λειτουργεί σωστά.

Λειτουργείτε το μηχάνημα μόνο σε δίκτυο παροχής ρεύματος με αγωγό γείωσης και να τον συνδέετε μόνο σε πρίζες με προστατευτικό κάλυμμα του αγωγού.

Κίνδυνοι από πρίζες και ρεύμα συγκόλλησης

(συνέχεια)

Αν η μηχανή λειτουργεί σε ένα δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς αγωγό γείωσης και είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα χωρίς προστατευτικό κάλυμμα, αυτό μετράει σαν τεράστια παράβλεψη και ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τις ζημιές που θα προκληθούν.

Όταν είναι απαραίτητο, πάρτε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι το αντικείμενο εργασίας είναι επαρκώς στηριγμένο (γειωμένο).

Κλείστε όλες τις συσκευές οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται.

Όταν δουλεύετε σε μεγάλα ύψη, δεθείτε με προστατευτικά σχοινιά.

Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία πάνω στην μηχανή, κλείστε την και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

Βάλτε μια ευανάγνωστη και εύκολη στην κατανόηση προειδοποιητική πινακίδα για να σταματήσετε οποιονδήποτε από το να βάλει αυθαίρετα την μηχανή στην πρίζα και να την ξανανάψει.

Αφού ανοίξετε την μηχανή:

- αποφορτίστε όλα τα μέρη τα οποία μπορεί να περιέχουν ηλεκτρική ενέργεια

- βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της μηχανής δεν έχουν ρεύμα.

Αν η εργασία απαιτείται να γίνει σε μέρη που έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο άτομο έτοιμο να κλείσει την μηχανή από τον κεντρικό διακόπτη σε περίπτωση ανάγκης.

Επαγωγή συγκολλητικού ρεύματος

Αν οι παρακάτω οδηγίες αγνοηθούν, μπορεί να προκύψει επαγωγή συγκολλητικού ρεύματος.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει:

- φωτιές

- υπερθέρμανση των μερών που είναι σε επαφή με το αντικείμενο εργασίας

- καταστροφή των αγωγών γείωσης

- καταστροφή της μηχανής και άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

Βεβαιωθείτε ότι οι μέγγενες του αντικειμένου εργασίας είναι γερά σφιγμένες στο αντικείμενο εργασίας.

Βάλτε τις μέγγενες του αντικειμένου εργασίας όσο πιο κοντά μπορείτε στην περιοχή όπου θα γίνει η συγκόλληση.

Σε ηλεκτρικά αγώγιμα πατώματα, η μηχανή πρέπει να είναι εγκατεστημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επαρκώς μονωμένη από το πάτωμα.

Όταν χρησιμοποιείτε διανεμητές ρεύματος, εξαρτήματα τροφοδοσίας διπλού σύρματος κλπ., παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν τα παρακάτω: Το ηλεκτρόδιο στην αχρησιμοποίητη τσιμπίδα έχει επίσης ρεύμα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής μόνωση για την αχρησιμοποίητη τσιμπίδα.

Προφυλάξεις από ηλεκτρομαγνητικά κύματα και παρεμβολές

Είναι στην ευθύνη του ιδιοκτήτη/ χρήστη της μηχανής, να διασφαλίσει ότι καμία ηλεκτρονική παρεμβολή δεν γίνεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Αν βρεθεί ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή, ο ιδιοκτήτης/ χρήστης είναι υποχρεωμένος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει αυτή την παρεμβολή.

Ελέγξτε και αποτιμήστε όλα τα πιθανά ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα τα οποία μπορεί να τύχουν στον εξοπλισμό στην περιοχή και το βαθμό ανοσίας του εξοπλισμού σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς:

- χαρακτηριστικά ασφάλειας

- πρίζες, παροχές εκπομπής σημάτων και δεδομένων

- ΙΤ και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών

- μέτρηση και βαθμονόμηση συσκευών

Συμπληρωματικά μέτρα για αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων:

α) Παροχή ρεύματος

- Αν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές γίνονται ακόμα, εκτός του γεγονότος ότι η σύνδεση του ρεύματος είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς, πάρτε πρόσθετα μέτρα

(π.χ. χρησιμοποιήστε κατάλληλα φίλτρα ρεύματος).

β) Καλώδια συγκόλλησης

- Κρατήστε τα όσο πιο κοντά γίνεται

- Ευθυγραμμίστε τα έτσι ώστε να είναι κοντά το ένα με το άλλο (για να αποφύγετε προβλήματα ηλεκτρομαγνητικά επίσης)

- Απλώστε τα μακριά από άλλες προεκτάσεις.

γ) Ισοδυναμικό δέσιμο

δ) Στήριξη αντικειμένου εργασίας (γείωση)

- όπου είναι απαραίτητο, κάντε μια ένωση με το έδαφος (γείωση) μέσω κατάλληλων πυκνωτών.

ε) Καλύψτε, όπου είναι απαραίτητο

- καλύψτε τυχόν άλλον εξοπλισμό στην περιοχή

- καλύψτε ολόκληρη την εγκατάσταση συγκόλλησης.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να προκαλέσουν άγνωστη ακόμα ζημιά σε προβλήματα υγείας.

- Προβλήματα υγείας ατόμων στην περιοχή, π.χ. χρήστες βηματοδοτών και ακουστικών βοηθημάτων

- Χρήστες βηματοδοτών πρέπει να πάρουν κλινική συμβουλή πριν πάνε κοντά σε εξοπλισμό συγκόλλησης ή σε μέρος εργασίας όπου πραγματοποιούνται συγκολλήσεις.

- Διατηρήστε όση περισσότερη απόσταση μπορείτε μεταξύ των καλωδίων συγκόλλησης και του κεφαλιού/ σώματος του συγκολλητή για λόγους ασφαλείας.

- Μην κουβαλάτε τα καλώδια συγκόλλησης και το καλώδιο της πρίζας στον ώμο και μην τα τυλίξετε γύρω από το σώμα σας ή γύρω από οποιοδήποτε σημείο του σώματος σας

Συγκεκριμένα σημεία κινδύνου

Κρατήστε τα χέρια σας, μαλλιά, ρούχα και εργαλεία μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη, π.χ. :

- ανεμιστήρες

- γρανάζια, ράουλα, αιχμηρά αντικείμενα

- καρούλια σύρματος και σύρμα συγκόλλησης

Μην βάζετε τα δάχτυλά σας οπουδήποτε κοντά στα περιστρεφόμενα γρανάζια του οδηγού του παροχέα σύρματος

Καλύμματα και πλαϊνοί προφυλαχτήρες πρέπει να ανοιχτούν ή να αφαιρεθούν μόνο σε περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο να κάνετε συντήρηση ή κάποια επιδιόρθωση.

Συγκεκριμένα σημεία κινδύνου

(συνέχεια)

Ενώ η μηχανή είναι σε χρήση:

- βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα είναι κλειστά και όλοι οι πλαϊνοί προφυλαχτήρες είναι σωστά τοποθετημένοι…

- …και ότι όλα τα καλύμματα και οι πλαϊνοί προφυλαχτήρες θα παραμείνουν κλειστά

Όταν το σύρμα συγκόλλησης εξέχει από την τσιμπίδα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού (το σύρμα μπορεί να τρυπήσει το χέρι του συγκολλητή, να τραυματίσει το πρόσωπο και τα μάτια…). Γι’ αυτόν τον λόγο όταν προεξέχει το σύρμα κ.λπ. πάντα να κρατάτε την τσιμπίδα έτσι ώστε να δείχνει μακριά από το σώμα σας (για μηχανές με παροχέα σύρματος).

Μην ακουμπάτε το αντικείμενο εργασίας κατά την διάρκεια και μετά την συγκόλληση – κίνδυνος τραυματισμού από κάψιμο!

Κατάλοιπα της κόλλησης μπορεί ξαφνικά να «πηδήξουν» από το αντικείμενο εργασίας καθώς κρυώνει. Γι’ αυτό το λόγο, συνεχίστε να φοράτε τον προστατευτικό εξοπλισμό σύμφωνα με τους κανονισμούς και βεβαιωθείτε ότι τα άλλα άτομα είναι κατάλληλα προστατευμένα όταν τελειώνετε την κόλληση στο αντικείμενο εργασίας

Αφήστε την τσιμπίδα – και άλλα αντικείμενα του εξοπλισμού τα οποία λειτουργούν με υψηλές θερμοκρασίες – να κρυώσει πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία πάνω τους.

Ειδικοί κανονισμοί τηρούνται σε δωμάτια με κίνδυνο φωτιάς και / ή έκρηξης. Δείτε όλους τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Κίνδυνος καψίματος από κατά λάθος διαρροή καυτού ψυκτικού υγρού. Πριν την αποσύνδεση των ενώσεων για την ροή του ψυκτικού υγρού κλείστε την μονάδα ψύξης.

Ηλεκτρικές πηγές για χρήση σε χώρους με αυξημένο ηλεκτρικό κίνδυνο (π.χ. βραστήρες) πρέπει να αναγνωριστούν από το    s  (για την ασφάλεια) σημάδι. Ωστόσο, η ηλεκτρική πηγή δεν θα πρέπει να είναι σε τέτοιους χώρους.

Όταν δένετε τις μηχανές σε γάντζους, χρησιμοποιείτε κατάλληλες ανυψωτικές  συσκευές που τις παρέχει ο κατασκευαστής.

- δέστε τις αλυσίδες και / ή τα σχοινιά σε όλα τα σημεία ανύψωσης που παρέχονται για κατάλληλη ανύψωση της συσκευής

- οι αλυσίδες και / ή τα σχοινιά πρέπει να είναι σε όσο πιο κάθετη γωνία γίνεται

- αφαιρέστε τον κύλινδρο αερίου και την μονάδα παροχής σύρματος (για συσκευές MIG/MAG).

Όταν ανυψώσετε την μονάδα παροχής σύρματος με βίντσι, πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλη, μονωμένη διάταξη ανάρτησης (MIG/MAG συσκευές)

Αν μία μηχανή είναι εφοδιασμένη με λουρί ή λαβή μεταφοράς, να θυμάστε ότι το λουρί μπορεί ΜΟΝΟ να χρησιμοποιηθεί για να σηκώσετε και να μεταφέρετε την μηχανή με τα χέρια. Το λουρί μεταφοράς ΔΕΝ είναι κατάλληλο για μεταφορά της μηχανής με γερανό, για ανύψωση με κλαρκ ή για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μηχανικής ανύψωσης.

Κίνδυνος από απαρατήρητη διαφυγή άχρωμου και άοσμου αδρανές αερίου, κατά την χρήση προσαρμογέα προστασίας αδρανούς αερίου. Σφραγίστε την ένωση του προσαρμογέα χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία πριν την συναρμολόγηση.

Κίνδυνος από αεροστεγείς φιάλες αερίου

Οι αεροστεγείς φιάλες αερίων περιέχουν πεπιεσμένο αέριο και μπορεί να εκραγούν αν πάθουν κάποια ζημιά. Καθώς αυτές οι φιάλες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εξάρτησης της μηχανής συγκόλλησης, θα πρέπει να τις προσέχετε ιδιαίτερα.

Προστατέψτε τις φιάλες που περιέχουν πεπιεσμένο αέριο από υπερβολική ζέστη, πίεση από μηχανή, σκουριά, φλόγες, σπίθες και ακτινοβολίες.

Τοποθετείστε τις φιάλες κάθετα και δέστε τις με τέτοιο τρόπο που να μην μπορούν να πέσουν (π.χ. όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο οδηγιών).

Κρατείστε τις φιάλες μακριά από το κύκλωμα της συγκόλλησης (και, προφανώς, από κάθε άλλο ηλεκτρικό κύκλωμα).

Μην κρεμάτε την τσιμπίδα πάνω στην φιάλη.

Μην ακουμπάτε την φιάλη με ηλεκτρόδιο.

Κίνδυνος έκρηξης – μην επιχειρείτε συγκόλληση πάνω σε φιάλη πεπιεσμένου αερίου.

Χρησιμοποιείτε μόνο φιάλες με αέριο που είναι κατάλληλες για το αντικείμενο εργασίας, φροντίζοντας να ταιριάζουν, με τα κατάλληλα αξεσουάρ (ρυθμιστές πίεσης, κατάλληλες υποδοχές και ενώσεις,…). Χρησιμοποιείτε μόνο φιάλες και αξεσουάρ που βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Όταν ανοίγετε την βαλβίδα μιας φιάλης, πάντα να γυρνάτε το πρόσωπο σας μακριά από την τρύπα εξαγωγής του αερίου.

Κλείνετε την βαλβίδα της φιάλης όταν δεν πραγματοποιείται συγκόλληση.

Όταν η φιάλη δεν είναι συνδεδεμένη με την μηχανή, αφήνετε το καπάκι της βαλβίδας στην θέση του.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανόνες σε σχέση με τις φιάλες και τα αξεσουάρ τους.

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την μεταφορά του

Αν πέσει μια μηχανή συγκόλλησης μπορεί εύκολα να σκοτώσει κάποιον! Για αυτόν τον λόγο, πάντα να τοποθετείτε την μηχανή σε επίπεδο, σκληρό έδαφος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σταθερή.

- Γωνία κλίσης μέχρι και 10ο είναι επιτρεπτή.

Ειδικοί κανόνες υπάρχουν για δωμάτια που έχουν αυξημένο κίνδυνο φωτιάς και/ ή έκρηξης. Δείτε τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας σας, και η τριγύρω περιοχή, είναι καθαρός και τακτοποιημένος.

Η μηχανή πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον τύπο προστασίας που δηλώνεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ανοιχτή περιοχή σε ακτίνα 0,5m (1,6ft), έτσι ώστε ο κρύος αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα.

Κατά την μεταφορά της συσκευής, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι εθνικοί και τοπικοί κανονισμοί που είναι σε ισχύ καθώς και οι κανονισμοί προστασίας από ατυχήματα έχουν τηρηθεί. Αυτό αναφέρεται περισσότερο σε σχέση με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την μεταφορά.

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την μεταφορά του

(συνέχεια)

Πριν την μεταφορά, απομακρύνετε τυχόν ψυκτικό υγρό και αποσυνδέστε τα παρακάτω στοιχεία:

- Παροχέα σύρματος

- Κουλούρα σύρματος

- Φιάλες αερίων

Πριν και μετά την μεταφορά, θα πρέπει να ελέγξετε την μηχανή για τυχόν ζημιές. Οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να επισκευαστεί από εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης πριν την αποστολή.

Προφυλάξεις για κανονική χρήση

Λειτουργείτε την μηχανή μόνο αν όλα τα προστατευτικά εξαρτήματα της λειτουργούν σωστά. Αν οποιονδήποτε προστατευτικό εξάρτημα της μηχανής δεν λειτουργεί εντελώς σωστά, υπάρχει κίνδυνος για:

- την ζωή και την φυσική κατάσταση του χρήστη ή άλλων ατόμων

- τον εξοπλισμό και άλλων υλικών στοιχείων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη/ χρήστη

- τα σωστά αποτελέσματα με τον εξοπλισμό

Οποιαδήποτε προστατευτικά εξαρτήματα δεν λειτουργούν σωστά, θα πρέπει να φτιαχτούν πριν ανοίξετε την μηχανή.

Ποτέ μην αποφεύγετε τα προστατευτικά εξαρτήματα της μηχανής και ποτέ μην τα θέτετε εκτός λειτουργίας.

Πριν ανοίξετε την μηχανή, βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν κινδυνεύει από αυτήν σας την ενέργεια.

- Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ελέγχετε την μηχανή για ζημιές που μπορεί να είναι ορατές από έξω και βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά χαρακτηριστικά λειτουργούν σωστά.

- Πάντα να δένετε γερά τις φιάλες αερίου και να τις αφαιρείτε όλες πριν ανυψώσετε την μηχανή με γερανό.

- Λόγω των ειδικών ιδιοτήτων (σε σχέση με ηλεκτρική αγωγιμότητα, προστασία από πάγο, συμβατότητα υλικών, ικανότητα φωτιάς κλπ), μόνο το αυθεντικό ψυκτικό υγρό του κατασκευαστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις μηχανές μας.

- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο, αυθεντικό ψυκτικό υγρό από τον κατασκευαστή.

- Μην αναμιγνύετε το αυθεντικό ψυκτικό υγρό με άλλα ψυκτικά υγρά.

- Αν προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά σε περιπτώσεις που άλλο ψυκτικό υγρό έχει χρησιμοποιηθεί, ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για καμιά τέτοια ζημιά, και κάθε δικαίωμα για εγγύηση αχρηστεύεται και ακυρώνεται.

- Κάτω υπό συγκεκριμένες συνθήκες, το ψυκτικό υγρό είναι εύφλεκτο. Μεταφέρετε το ψυκτικό υγρό μόνο σε κλειστές, αυθεντικές συσκευασίες και κρατείστε το μακριά από εστίες ανάφλεξης.

- Χρησιμοποιημένο ψυκτικό υγρό θα πρέπει να αποβάλλεται σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Ένα φύλλο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο στο τοπικό κατάστημα συντήρησης και στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

- Πριν ξεκινήσετε την συγκόλληση – ενώ η μηχανή είναι ακόμα κρύα – ελέγξτε την στάθμη του ψυκτικού υγρού.

Συντήρηση αποτροπής και επιδιόρθωσης ζημιών

Εξαρτήματα τα οποία έχετε πάρει από άλλον παροχέα, δεν είναι σίγουρο είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν υπό τις απαιτητικές συνθήκες που χρειάζεται η μηχανή και ότι θα τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που οφείλουν να ακολουθούν. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και πρόσθετα είδη (αυτό αναφέρεται επίσης και για τα βασικά εξαρτήματα της μηχανής).

Μην κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές, εγκαταστάσεις ή επεξεργασίες στην μηχανή χωρίς να έχετε πάρει πρώτα την άδεια του κατασκευαστή.

Αντικαταστήστε άμεσα οποιαδήποτε εξαρτήματα της μηχανής που δεν είναι σε τέλεια κατάσταση.

Συντήρηση αποτροπής και επιδιόρθωσης ζημιών

(συνέχεια)

Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά, παρακαλούμε αναφέρετε την ακριβή περιγραφή τους και το σχετικό νούμερο του ανταλλακτικού, όπως δίνονται στην λίστα των ανταλλακτικών. Παρακαλούμε επίσης να δίνεται τον κωδικό αριθμό της μηχανής σας.

Προληπτικός έλεγχος

Ο ιδιοκτήτης/ χρήστης είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει την μηχανή για προληπτικό έλεγχο τουλάχιστον κάθε 12 μήνες.

Ο κατασκευαστής επίσης προτείνει το ίδιο (12-μηνο) διάστημα για σχετική μέτρηση της τάσης της μηχανής συγκόλλησης.

Ο προληπτικός έλεγχος, από έναν εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο, είναι απαραίτητος:

- μετά από οποιεσδήποτε μετατροπές

- μετά από τροποποιήσεις ή εγκαταστάσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

- μετά από επισκευές, φροντίδα και συντήρηση

- τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες

Δείτε τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες σε σχέση με τον προληπτικό έλεγχο.

Περισσότερες πληροφορίες για τους προληπτικούς ελέγχους και μετρήσεις είναι διαθέσιμες στα τοπικά σας ή εθνικά κέντρα συντήρησης, τα οποία θα χαρούν να σας παρέχουν αντίγραφα με τα απαραίτητα έγγραφα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Συμβολισμοί ασφαλείας

Εξοπλισμός με το σύμβολο CE εκπληρώνει όλες τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών για Χαμηλή Τάση και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (π.χ. σχετικά στάνταρ για προϊόντα σύμφωνα με τους νόμους ΕΝ 60 974).

Εξοπλισμός με το σύμβολο για έλεγχο CSA εκπληρώνει τις απαιτήσεις σύμφωνα με τα σχετικά στάνταρ για Καναδά και Η.Π.Α.

Ειδικές Ενότητες              TPS 2700-3200-4000-5000

Γενικές Παρατηρήσεις	Η επαγγελματική επεξεργασία συγκεκριμένων υλικών απαιτεί προγράμματα συγκόλλησης, τα οποία ταιριάζουν τέλεια με τα διαφορετικά υλικά ανά περίπτωση. Οι ειδικές λειτουργίες των μηχανών, ταιριάζουν απόλυτα σε αυτές τις απαιτήσεις. Ως αποτέλεσμα αυτού, τα πιο σημαντικά προγράμματα συγκόλλησης μπορούν να ξεκινήσουν απ’ευθείας από τον πίνακα ελέγχου. Επιπλέον, οι μηχανές χαρακτηρίζονται από απλά χαρακτηριστικά τα οποία βοηθούν το χρήστη στη συγκόλληση αυτών των υλικών.

Έκδοση  - Alu	Οι μηχανές της έκδοσης Alu εξελίχθηκαν για τέλεια και προσεκτική επεξεργασία αλουμινίου. Ειδικά προγράμματα συγκόλλησης αλουμινίου βοηθούν στην επαγγελματική συγκόλληση του αλουμινίου. Οι μηχανές της έκδοσης Alu έχουν στο βασικό εξοπλισμό τους τις ακόλουθες επιλογές:

-Ειδικά προγράμματα συγκόλλησης αλουμινίου.

-Επιλογή SynchroPuls (διπλοί παλμοί)

Έκδοση CrNi	Οι μηχανές της έκδοσης CrNi εξελίχθηκαν για τέλεια και προσεκτική συγκόλληση του CrNi. Ειδικά προγράμματα συγκόλλησης CrNi βοηθούν στην επαγγελματική συγκόλληση ατσαλιών υψηλά κραμματωμένων. Οι μηχανές της έκδοσης CrNi έχουν στο βασικό εξοπλισμό τους τις ακόλουθες επιλογές:

-Ειδικά προγράμματα συγκόλλησης CrNi

-Επιλογή SynchroPuls

-Επιλογή TIG-Comfort-Stop

-Ένωση διακόπτη TIG

-Σωληνοειδή βαλβίδα αερίου

Παραλλαγές CMT	Επιπλέον στις συμβατικές συγκολλήσεις, οι παραλλαγές CMT μπορούν επίσης να ελέγξουν την συγκόλληση CMT. Η μηχανή CMT (Cold Metal Transfer – Μεταφορά Ψυχρού Μετάλλου) είναι μια ειδική ΜIG short – arc μέθοδος.  Τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν εφαρμογή χαμηλής θερμότητας και μια ελεγχόμενη, χαμηλής συχνότητας μεταφορά υλικού. Η CMT είναι κατάλληλη για:

-Πραγματική συγκόλληση MIG χωρίς πιτσίλισμα.

-Συγκόλληση σε λεπτά υλικά με την ελάχιστη παραμόρφωση

-Ένωση ατσαλιού και αλουμινίου

TIME 5000 Digital	Σκεπτικό

Ως μια συνεχόμενη πηγή ενέργειας η TIME 5000 Digital είναι  κατάλληλη για χειροκίνητες εφαρμογές. Επιπλέον από τις συμβατικές διαδικασίες συγκόλλησης, η TIME 5000 Digital υποστηρίζει διαδικασίες συγκόλλησης υψηλής απόδοσης. Η υψηλή απόδοση συγκόλλησης  της TIME έχει τώρα, ένα σύστημα συγκόλλησης με ψηφιακή τεχνολογία.

Αρχές Λειτουργίας

Σε σύγκριση με τις συμβατικές διαδικασίες MIG/MAG , τα ακόλουθα χαρακτηριστικά φέρουν ταχύτερες ταχύτητες συγκόλλησης, με μία αύξηση 30% κατά την  συγκόλληση:

- Ηλεκτρική ενέργεια με μεγάλα αποθέματα ηλεκτρικού.

- Προγράμματα συγκόλλησης υψηλής απόδοσης

- Ειδικά επιλεγμένα αέρια προστασίας

- Υψηλής απόδοσης τροφοδότης σύρματος για ταχύτητες έως και 30 μ./λεπτό.

- Διακόπτη TIME με διπλό κύκλωμα συστήματος ψύξης.

Πεδίο Εφαρμογής

Οπουδήποτε απαιτούνται μακριές ραφές, μεγάλες διασταυρωτές συγκολλήσεις και ελεγχόμενης θέρμανσης παρεμβολές όπως π.χ.:

- Κατασκευή μηχανών

- Μηχανική ατσαλιού

- Κατασκευές γερανών

- Κατασκευή πλοίων

- Κατασκευή λεβήτων

Η καινούρια πηγή ενέργειας της  TIME 5000 Digital μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές αυτοματισμού.

Τύποι Υλικών.

Η υψηλή απόδοσης διαδικασία συγκόλλησης  είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη για :

- Ανόθευτα μέταλλα

- Χαμηλής μίξης ατσάλια EN 10027

- Ατσάλια με  κόκκο έως και 890Ν/mm2

- Ατσάλια ανθεκτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύστημα

Γενικές Παρατηρήσεις	Οι μηχανές συγκόλλησης της Ψηφιακής Σειράς μπορούν να λειτουργήσουν με διάφορα συστήματα  και επιλογές. Αυτό κάνει δυνατές τις δυνατότητες βελτιστοποίησης της διαδικασίας και απλοποίησης χειρισμού και λειτουργίας της μηχανής, όπως είναι απαραίτητο από το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής για το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μηχανή συγκόλλησης.

Περιγραφή του Πίνακα Ελέγχου

Γενικές Παρατηρήσεις	Οι λειτουργίες του πίνακα ελέγχου είναι όλες διευθετημένες με ένα πολύ λογικό τρόπο. Οι διάφορες παράμετροι που χρειάζονται για τη συγκόλληση είναι εύκολο να επιλεγούν, πατώντας το σωστό κουμπί και μπορούν εύκολα να:

- αλλάξουν με κουμπιά (“Standard”) ή το προσαρμοζόμενο ταμπλό (“Comfort”) και

- να φανούν στην οθόνη κατά την συγκόλληση.

Χάρη στη λειτουργία ’’Synergic’’, κάθε φορά που αλλάζετε μία παράμετρο, επηρεάζονται αυτόματα και άλλες παράμετροι.

- Σημείωση!: Χάρη στους εκσυγχρονισμούς του λογισμικού, θα αντιληφθείτε ότι η μηχανή σας έχει κάποιες λειτουργίες που δεν περιγράφονται σε αυτές τις Οδηγίες Λειτουργίας ή και αντίστροφα. Επίσης, ορισμένες εικόνες μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από αυτές στην οθόνη της μηχανής σας. Ωστόσο, αυτές οι λειτουργίες γίνονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Πίνακας               Σημαντικό!: Στο ’’Standard’’ πίνακα  ελέγχου, μόνο η       Ελέγχων		   MIG/MAG βασική συνεργιακή μέθοδος συγκόλλησης 	                         είναι δυνατή. Οι ακόλουθες διαδικασίες και λειτουργίες

είναι δυνατές και δεν μπορούν να μετασκευαστούν:

- Παλμός MIG/MAG συνεργιακής λειτουργίας

- Συγκόλληση MIG/MAG συνεργιακή

- Job Mode

- Συγκόλληση TIG

- Συγκόλληση ηλεκτροδίου (ΜΜΑ)

.

Προειδοποίηση!: Λειτουργώντας τον εξοπλισμό λανθασμένα μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός και ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ εάν δεν διαβάσετε και δεν κατανοήσετε καλά όλα τα ακόλουθα έγγραφα: -αυτές τις Οδηγίες Λειτουργίας -όλες τις οδηγίες λειτουργίας για τα μέρη του συστήματος, ειδικά τους “Κανόνες Ασφαλείας”

| Αριθμός | Λειτουργία |
| --- | --- |
| (1) | Κουμπί ρύθμισης για αλλαγή παραμέτρων. Εάν ο δείκτης δίπλα στο κουμπί ρύθμισης ανάψει, τότε η επιλεγμένη παράμετρος είναι αυτή που μπορεί να αλλάξει. |
| (2) | Κουμπί επιλογής παραμέτρων για επιλογή των ακολούθων παραμέτρων: - διάσταση “a” - πάχος υλικού - ρεύμα συγκόλλησης - ταχύτητα σύρματος - δείκτης “F1” - ρεύμα τροφοδοτικού σύρματος Εάν ο δείκτης ανάψει στο κουμπί επιλογής παραμέτρου και στο ρυθμιστή δίσκου τότε η επιλεγμένη παράμετρος μπορεί να αλλάξει με το κουμπί ρύθμισης. |
| (3) | Κουμπί επιλογής παραμέτρου…για επιλογή των ακολούθων παραμέτρων: - διόρθωση μήκους τόξου - απόσπαση σταγόνας/ διόρθωση δύναμης τόξου (δυναμικής) - τάση συγκόλλησης - no συγκόλλησης - δείκτης F3 Εάν ο δείκτης ανάψει στο κουμπί επιλογής παραμέτρου και στο ρυθμιστή δίσκου τότε η επιλεγμένη παράμετρος μπορεί να αλλάξει με το κουμπί ρύθμισης. |
| (4) | Κουμπιά διαδικασίας για επιλογή διαδικασίας συγκόλλησης MIG/MAG συνεργιακή συγκόλληση με παλμούς MIG/MAG συνεργιακή συγκόλληση MIG/MAG χειροκίνητη συγκόλληση κατάσταση εργασίας TIG συγκόλληση με επαφή βολφραμίου συγκόλληση ηλεκτροδίου |
| (5) | Κουμπιά επιλογής χρόνου για να επιλέξετε τον χρόνο συγκόλλησης λειτουργία 2 χρόνων λειτουργία 4 χρόνων ειδική λειτουργία 4 χρόνων (ειδική λειτουργία συγκόλλησης αλουμινίου) λειτουργία πονταρίσματος κατάσταση λειτουργίας |
| (6) | Κουμπιά υλικών για επιλογή του μετάλλου εναπόθεσης και του αερίου προστασίας που θα χρησιμοποιηθεί. Οι παράμετροι SP1 και SP2 είναι εφεδρικοί για επιπρόσθετα υλικά. |
| (7) | Κουμπί διαμέτρου σύρματος για επιλογή του σύρματος που θα χρησιμοποιηθεί. Η παράμετρος SP είναι εφεδρική για επιπλέον διαμέτρους σύρματος. |
| (8) | Παράμετρος ρεύματος συγκόλλησης για επιλογή του ρεύματος συγκόλλησης. Πριν αρχίσει η συγκόλληση, η μηχανή αυτόματα εμφανίζει ενδεικτικές τιμές βασισμένες στις προγραμματισμένες παραμέτρους. Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης η πραγματική τιμή φαίνεται στην οθόνη. |
| (9) | Παράμετρος ηλεκτρικής τάσης συγκόλλησης για επιλογή τάσης συγκόλλησης. Πριν αρχίσει η συγκόλληση η μηχανή αυτόματα εμφανίζει ενδεικτικές τιμές βασισμένες στις προγραμματισμένες παραμέτρους. Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης η ακριβής τιμή φαίνεται στην οθόνη. Σημαντικό! Η πηγή δύναμης έχει μία παλμική τάση ανοιχτής συχνότητας. |
| (11) | Παράμετρος πάχους υλικού για επιλογή πάχους υλικού σε χιλιοστά. Αυτό επίσης ρυθμίζει αυτόματα και όλες τις άλλες παραμέτρους. |
| (12) | Παράμετρος ταχύτητας τροφοδοτικού σύρματος για επιλογή ταχύτητας τροφοδοτικού σύρματος σε μέτρα/λεπτό. Άλλοι παράμετροι που είναι βασισμένοι σε αυτόν αυτόματα θα προσαρμοστούν σε αυτόν. |
| (13) | Δείκτης υπερθέρμανσης ανάβει αν η μηχανή συγκόλλησης υπερθερμανθεί (π.χ. εάν ο κύκλος εργασίας έχει ξεπεραστεί). |
| (14) | Δείκτης HOLD κάθε φορά που τελειώνει μία εργασία συγκόλλησης, οι ακριβείς τιμές του ρεύματος συγκόλλησης και της τάσης συγκόλλησης αποθηκεύονται, και ανάβει το κουμπί HOLD. |
| (20) | Δείκτης ενδιάμεσου τόξου Ένα ενδιάμεσο τόξο με προδιάθεση εμφάνισης πιτσιλίσματος, εμφανίζεται μεταξύ του τόξου βαθιάς εναπόθεσης και του τόξου ψεκασμού. Για να σας προειδοποιήσει σε αυτό το κρίσιμο σημείο – και να σας βοηθήσει να το αποφύγετε – ο δείκτης ενδιάμεσου τόξου ανάβει. |
| (21) | Κουμπί αποθήκευσης … για πρόσβαση στο μενού ελέγχου Σημαντικό!: Εάν πατήσετε το κουμπί αποθήκευσης (21) και το κουμπί “Υλικού” (6) την ίδια στιγμή, η ένδειξη δείχνει την έκδοση του λογισμικού. Εάν πατήσετε το κουμπί “Υλικού” (6) μονάχα, ο αριθμός έκδοσης της βάσης δεδομένων συγκόλλησης φαίνεται στην οθόνη (π.χ. 0 ¦ 029 = Μ0029). Εάν πατήσετε το κουμπί “Υλικού” (6) για δεύτερη φορά, ο αριθμός του τροφοδότη σύρματος (Α ή Β στην περίπτωση ύπαρξης διπλών κεφαλών) και ο αριθμός έκδοσης λογισμικού του τροφοδότη φαίνεται στην οθόνη (π.χ. Α 1.5 ¦ 0.23). Εάν πατήσετε το κουμπί “Υλικού” για τρίτη φορά, ο χρόνος χειρισμού φαίνεται στην οθόνη. Αυτό δείχνει το πραγματικό χρόνο λειτουργίας του τόξου από τη στιγμή της εκκίνησης λειτουργίας. π.χ. “654¦32.1” =65,432.1 h=65,432 h ¦ 6min Σημαντικό!: Η ένδειξη χρόνου λειτουργίας δεν είναι κατάλληλη σαν βάση για τον υπολογισμό εργάσιμων ωρών, εγγυήσεων κ.τ.λ. Για να βγείτε από την οθόνη πατήστε το κουμπί Αποθήκευσης (2). |
| (22) | Κουμπί ελέγχου αερίου για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη ποσότητα αερίου στον ρυθμιστή πίεσης. Αφού πατήσετε αυτό το κουμπί, το αέριο θα ρέει για 30’’. Πατήστε το κουμπί ξανά για να σταματήσετε την ροή του δοκιμαστικού αερίου πριν το τέλος αυτής της περιόδου. Σημαντικό!: Εάν πατήσετε το κουμπί Αποθήκευσης (21) και το κουμπί (22) ταυτόχρονα, η οθόνη δείχνει τον καθοριστικό χρόνο ροής του αερίου (π.χ. GPr ¦ 0.1 s). - Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο ροής αερίου μέσω του κουμπιού (1) Εάν πατήσετε τώρα το κουμπί “Διαδικασία” (4), στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή του προγραμματισμένου χρόνου μετά ροής του αερίου. (π.χ. GPo ¦ 0.5 s) - Ο χρόνος μετά ροής μπορεί να αλλάξει, πατώντας το κουμπί (1). Για να βγείτε από την οθόνη πατήστε το κουμπί Αποθήκευσης (21) |
| (23) | Κουμπί τροφοδοσίας σύρματος για να τροφοδοτηθεί το σύρμα συγκόλλησης στην τσιμπίδα χωρίς την απώλεια αερίου ή ρεύματος Για πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες συχνότητες τροφοδοσίας οι οποίες είναι δυνατές όταν ο συγκολλητής πατήσει και κρατήσει το κουμπί τροφοδοσίας του σύρματος , δείτε την ενότητα με τίτλο “To μενού εκκίνησης” . -υποενότητα “Διαδικασίες παραμέτρων”, παράμετρος “Fdi” Σημαντικό!: Εάν πατήσετε το κουμπί Αποθήκευσης (21) και το κουμπί τροφοδοσίας σύρματος (23) ταυτόχρονα, στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή της προγραμματισμένης ταχύτητας του σύρματος. (π.χ. Fdi ¦10 μέτρα/λεπτό). -Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα τροφοδοσίας με τα κουμπιά “Υλικού” (6) Για να βγείτε από την οθόνη πατήστε το κουμπί Αποθήκευσης (21). |

ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρατηρήσεις      ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κακή χρησιμοποίηση της μηχανής  μπορεί να

προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Μην  χρησιμοποιήσετε την

μηχανή, μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως :

- Τις οδηγίες χρήσεως της μηχανής

- Όλες τις οδηγίες λειτουργίας  για τα παρελκόμενα

της μηχανής και ειδικά τους ‘’κανόνες ασφαλείας’’

Σύμβολα και

Συντομογραφίες  Gpr…….προ ροή αερίου

I-S……..αρχικό ρεύμα: Το υλικό προς συγκόλληση

θερμαίνεται γρήγορα παρά την απώλεια θερμοκρασίας που

εμφανίζεται στην αρχή της συγκόλλησης

SL……. Άνοδος/κάθοδος του ρεύματος συγκόλλησης

Ι………φάση συγκόλλησης: ρεύμα κατά την συγκόλληση

με ομοιόμορφη εισαγωγή θερμότητας στο υλικό

Ι-Ε…….φάση γεμίσματος κρατήρα: για να μην υπάρχει

τοπική υπερθέρμανση του μετάλλου κατά το τελείωμα της

ραφής.  Αυτό εξαλείφει την πιθανότητα διάτρησης του

μετάλλου προς συγκόλληση.

SPt…… λειτουργία πονταρίσματος

GPo….. μετά ροή αερίου

Λειτουργία 2          οι δύο χρόνοι είναι για:

χρόνων                  -     ‘’τσιμπήματα’’

- μικρές ραφές

- αυτόματη συγκόλληση και ρομποτική συγκόλληση

Λειτουργία 4          οι τέσσερεις χρόνοι είναι για:

χρόνων                  -     μεγάλες ραφές

Ειδική λειτουργία  η ειδική λειτουργία 4 χρόνων είναι βασικά για συγκόλληση

4 χρόνων (για        αλουμινίου. Αυτό έχει να κάνει με την μεγάλη θερμική

Αλουμίνιο)              αγωγιμότητα του αλουμινίου.

Ποντάρισμα          Η λειτουργία πονταρίσματος είναι χρήσιμη για το ποντάρισμα

φύλλων λαμαρίνας .

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ MIG/MAG

Συγκόλληση

MIG/MAG             ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κακή χρησιμοποίηση της μηχανής  μπορεί να

προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Μην  χρησιμοποιήσετε την

μηχανή, μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως :

- Τις οδηγίες χρήσεως της μηχανής

- Όλες τις οδηγίες λειτουργίας  για τα παρελκόμενα

της μηχανής και ειδικά τους ‘’κανόνες ασφαλείας’’

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει θάνατο.

Εάν η μηχανή είναι στην  πρίζα κατά την διάρκεια της

σύνδεσή της, υπάρχει  υψηλός κίνδυνος σοβαρού

τραυματισμού και ζημιάς. Συνδέστε την μηχανή μόνο όταν

- ο κεντρικός διακόπτης είναι στην θέση ‘’Ο’’

- η μηχανή δεν είναι στην πρίζα

- Βάλτε το καλώδιο της γείωσης στην υποδοχή (Β)

- Συνδέστε τον  ακροδέκτη της γείωσης  στο κομμάτι προς συγκόλληση

- Τοποθετήστε την τσιμπίδα της συγκόλλησης στην θέση (Α)

- Όταν χρησιμοποιείτε ψυγείο και υδρόψυκτη τσιμπίδα:         - TS 4000-5000. TPS 3200/4000/5000 με ψυγείο: συνδέστε τους σωλήνες του νερού της τσιμπίδας στις σωστές υποδοχές στον τροφοδότη σύρματος.                    – TPS 2700 με ψυγείο: συνδέστε τους σωλήνες του νερού της τσιμπίδας απευθείας στις υποδοχές νερού του ψυγείου

- Βάλτε την μηχανή στην πρίζα                                                                           ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από το σύρμα συγκόλλησης της τσιμπίδας. Όταν πατάτε την σκανδάλη της  τσιμπίδας :                                                                            - κρατάτε την τσιμπίδα έτσι ώστε να μην δείχνει προς το πρόσωπο και το σώμα σας                                                          - μην κρατάτε την τσιμπίδα δείχνοντας προς άλλα άτομα            - σιγουρευτείτε ότι το σύρμα συγκόλλησης δεν ακουμπά αντικείμενα με ηλεκτρική αγωγιμότητα ή γειωμένα κομμάτια, όπως π.χ.   το κέλυφος της μηχανής κ.λ.π.

- Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη (G) στην θέση ‘’Ι’’ – όλες οι φωτεινές ενδείξεις ανάβουν

- Με το κουμπί διαδικασιών (4) επιλέξτε την επιθυμητή διαδικασία συγκόλλησης:                                                         - MIG/MAG με παλμούς                                                       - MIG/MAG βασική συνεργειακή λειτουργία                                   - MIG/MAG βασική χειροκίνητη λειτουργία

- Με το κουμπί του υλικού (6) επιλέξτε το υλικό του σύρματος και του αερίου που θα χρεισημοποιήσετε

- Με το κουμπί της διαμέτρου σύρματος (7) επιλέξτε τη διάμετρο του σύρματος που θα χρησιμοποιήσετε

- Με το κουμπί επιλογής (5) επιλέξτε την λειτουργία                  -    2 χρόνων                                                                          -    4 χρόνων                                                                                -    4 χρόνων ειδική λειτουργία αλουμινίου                                 -    Ποντάρισμα

Σημαντικό! Οι πάραμετροι που ρυθμίζονται από κουμπί του τροφοδότη ή ένα τηλεχειριστήριο, μπορεί να μην μπορούν να αλλάξουν από ένα άλλο πίνακα ελέγχου π.χ. της μηχανής..

- Επιλέξτε  την σωστή ένταση συγκόλλησης επιλέγοντας

μία από τις παρακάτω παραμέτρους:

- διάσταση -a- (10)

- πάχος υλικού (11)

- ρεύμα συγκόλλησης (8)

- ταχύτητα τροφοδοσίας (12)

Σημαντικό! Οι 4 παραπάνω παράμετροι είναι συνδεδεμένοι

μεταξύ τους. Όποια και να επιλέξετε αλλάζουν και οι άλλες.

- Ανοίξτε την βάνα αερίου

- Ρυθμίστε την ροή του αερίου (22)

- Πατήστε την τσιμπίδα και αρχίστε την συγκόλληση

Οι τελευταίοι παράμετροι αποθηκεύονται αυτόματα στην μηχανή εώς την επόμενη συγκόλληση.

Μερικές φορές ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε λίγο το μήκος του τόξου, την δυναμική, την προροή ή την μεταροή αερίου για καλύτερη ραφή συγκόλλησης.

Λειτουργία ΙΤΟ       Η μηχανή έχει μια ειδική ρύθμιση για το σύρμα. Π.χ.  Σε

περίπτωση που ρυθμίσουμε την λειτουργία ΙΤΟ στα 50

χιλιοστά, τότε εάν πατήσουμε την τσιμπίδα στον αέρα, το

σύρμα θα βγει έξω από τον φλογοκρύπτη  50 χιλιοστά και

μετά θα σταματήσει.

Λειτουργία διακοπής  Εάν αυτή η λειτουργία είναι στο ΟΝ, πατήσουμε την

του τόξου ARC       σκανδάλη και μετά από τον καθορισμένο χρόνο που έχουμε

ορίσει δεν περάσει ρεύμα, τότε η μηχανή σταματάει με

ένδειξη ‘’no | Arc’’

Βασική χειροκίνητη  Η βασική λειτουργία είναι μια διαδικασία χωρίς συνεργιακή

λειτουργία. Ο συγκολλητής επιλέγει το υλικό το αέριο και την

διάμετρο του, τους χρόνους και ρυθμίζει τις παραμέτρους.

Αλλάζοντας μια παράμετρο, δεν επιρεάζει καμιά άλλη διότι

δεν υπάρχει συνεργειακή λειτουργία. Κάθε μία παράμετρο

πρέπει να ρυθμιστεί μόνη της.

Σημαντικό! Κατά την επιλογή της βασικής λειτουργίας δεν

υπάρχει λειτουργία Synchropuls.

Κατά τη βασική λειτουργία υπάρχουν οι εξής διαθέσιμοι

παράμετροι:

- Ταχύτητα σύρματος (12)     0,5 μ/λεπ. – 22 μ/λεπ.

- βολτ συγκόλλησης (9)      10V- 40V (TPS 2700   10V-34V)

- Δυναμική τόξου  (16)

0,0       δυνατό τόξο, σταθερότερο τόξο

10,0     απαλό τόξο, λιγότερο πιτσίλισμα

- Ρεύμα συγκόλλησης (8)  - απεικονίζεται κατά τη    συγκόλληση

Λειτουργία SFI       Η λειτουργία SFI (spatter free ignition) ,χρειάζεται για το

ξεκίνημα του τόξου χωρίς καθόλου πιτσίλισμα. Η λειτουργία

αυτή χρειάζεται τσιμπίδα Push pull. Επίσης υποστηρίζεται

μόνο από μερικά συνεργιακά προγράμματα.

Για ενεργοποίηση :

- Επιλέξτε την συνεργιακό πρόγραμμα

- Επιλέξτε SFI στο μενού

- Βγείτε από το μενού

Λειτουργία Synchropuls   Η λειτουργία Synchropuls (διπλοί παλμοί),

προτείνεται βασικά για την συγκόλληση αλουμινίου, όταν

θέλουμε να δώσουμε στην ραφή μια κυματοειδής όψη

(‘’ψαροκόκαλο’’).

Για ενεργοποίηση πρέπει να μπούμε στο μενού και να

επιλέξουμε τα εξής:

F………Συχνότητα (Synchropuls)....OFF…0.5-5 Hz

Ρυθμίσεις εργοστασίου: OFF

dfd……μετατόπιση του σύρματος συγκόλλησης ..0.0- 0,2

m/min.            Ρυθμίσεις εργοστασίου: 2.0 m/min

Al.2…..Διόρθωση μήκος τόξου (Sychropuls). +/- 30% των

βολτ της συγκόλλησης.  Ρυθμίσεις εργοστασίου: 0

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG

Συγκόλληση TIG

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κακή χρησιμοποίηση της μηχανής  μπορεί να

προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Μην  χρησιμοποιήσετε την

μηχανή, μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως :

- Τις οδηγίες χρήσεως της μηχανής

- Όλες τις οδηγίες λειτουργίας  για τα παρελκόμενα

της μηχανής και ειδικά τους ‘’κανόνες ασφαλείας’’

Η συγκόλληση TIG είναι εφικτή μόνο

- σε συνδυασμό με πίνακα ελέγχου ‘’Comfort’’

- με τσιμπίδα συγκόλλησης TIG (με εξωτερική βαλβίδα)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει θάνατο.

Εάν η μηχανή είναι στην  πρίζα κατά την διάρκεια της

σύνδεσή της, υπάρχει  υψηλός κίνδυνος σοβαρού

τραυματισμού και ζημιάς. Συνδέστε την μηχανή μόνο όταν

- ο κεντρικός διακόπτης είναι στην θέση ‘’Ο’’

- η μηχανή δεν είναι στην πρίζα

Προετοιμασία        1. Βάλτε τον κεντρικό διακόπτη (G) στην θέση ‘’Ο’’

2. Βγάλτε την μηχανή από την πρίζα

3. Αποσυνδέστε την τσιμπίδα MIG

4. Βάλτε την γείωση στην υποδοχή (C)

5. Με την άλλη άκρη της γείωσης πιάστε το κομμάτι προς

συγκόλληση.

6. Βάλτε την τσιμπίδα TIG στην υποδοχή (Β)

7. Τοποθετήστε τον ρυθμιστή πίεσης στην φιάλη

8. Ενώστε τον σωλήνα αερίου της τσιμπίδας στον ρυθμιστή

9. Βάλτε τη μηχανή στην πρίζα

Συγκόλληση TIG   ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από το ηλεκτρόδιο της

τσιμπίδας.  Όταν η μηχανή μπει στην πρίζα και στην θέση ‘’Ι’’

το βολφράμιο της τσιμπίδας είναι ‘’ζωντανό’’.

Σιγουρευτείτε ότι το βολφράμιο δεν ακουμπά κάποιο άτομο ή

αντικείμενα με ηλεκτρική αγωγιμότητα ή γειωμένα κομμάτια,

όπως π.χ.   το κέλυφος της μηχανής κ.λ.π.

- Βάλτε τον κεντρικό διακόπτη (G) στην θέση ‘’Ι’’

- Με τον κουμπί διαδικασίας (4) επιλέξτε την συγκόλληση TIG

- Πατήστε το κουμπί παραμέτρων (2)

- Ρυθμίστε τα επιθυμητά  αμπέρ χρησιμοποιώντας το περιστρεφόμενο κουμπί (1)

- Ανοίξτε την βαλβίδα αερίου της τσιμπίδας και ρυθμίστε την επιθυμητή ροή από τον ρυθμιστή

- Ξεκινήστε συγκόλληση

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MMA)

Συγκόλληση

Ηλεκτροδίου         Η συγκόλλησης ηλεκτροδίου είναι εφικτή σε συνδυασμό

με τον πίνακα ελέγχου ‘’Comfort’’

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κακή χρησιμοποίηση της μηχανής  μπορεί να

προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Μην  χρησιμοποιήσετε την

μηχανή, μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως :

- Τις οδηγίες χρήσεως της μηχανής

- Όλες τις οδηγίες λειτουργίας  για τα παρελκόμενα

της μηχανής και ειδικά τους ‘’κανόνες ασφαλείας’’

Εάν έχει επιλεγεί η συγκόλληση ηλεκτροδίου, το ψυγείο

απενεργοποιείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει θάνατο.

Εάν η μηχανή είναι στην  πρίζα κατά την διάρκεια της

σύνδεσή της, υπάρχει  υψηλός κίνδυνος σοβαρού

τραυματισμού και ζημιάς. Συνδέστε την μηχανή μόνο όταν

- ο κεντρικός διακόπτης είναι στην θέση ‘’Ο’’

- η μηχανή δεν είναι στην πρίζα

Προετοιμασία      1. Βάλτε τον κεντρικό διακόπτη (G) στην θέση ‘’Ο’’

2. Βγάλτε την μηχανή από την πρίζα

3. Αποσυνδέστε την τσιμπίδα MIG

4. Βάλτε την γείωση στην υποδοχή (Β) ή (C) ανάλογα με τον

τύπο του ηλεκτροδίου

5. Με την άλλη άκρη της γείωσης πιάστε το κομμάτι προς

συγκόλληση.

6. Βάλτε την τσιμπίδα στην υποδοχή (Β) ή (C) ανάλογα πάλι

με τον τύπο του ηλεκτροδίου

- Βάλτε τη μηχανή στην πρίζα

Συγκόλληση         ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από το ηλεκτρόδιο

της τσιμπίδας.  Όταν η μηχανή μπει στην πρίζα και στην θέση

‘’Ι’’ ,το ηλεκτρόδιο της τσιμπίδας είναι ‘’ζωντανό’’.

Σιγουρευτείτε ότι το ηλεκτρόδιο δεν ακουμπά κάποιο άτομο ή

αντικείμενα με ηλεκτρική αγωγιμότητα ή γειωμένα κομμάτια,

όπως π.χ.   το κέλυφος της μηχανής κ.λ.π.

- Βάλτε τον κεντρικό διακόπτη (G) στην θέση ‘’Ι’’

- Με τον κουμπί διαδικασίας (4) επιλέξτε την συγκόλληση ΜΜΑ

- Πατήστε το κουμπί παραμέτρων (2)

- Ρυθμίστε τα επιθυμητά  αμπέρ χρησιμοποιώντας το περιστρεφόμενο κουμπί (1)

- Πατήστε το κουμπί (3) (επιλογή δυναμικής τόξου)

- Επιλέξτε την δυναμική του τόξου, χρησιμοποιώντας το κουμπί (1) (οι τιμές απεικονίζονται στην δεξιά οθόνη)

- Ξεκινήστε συγκόλληση

Λειτουργία             Για καλύτερα αποτελέσματα συγκόλλησης, μερικές φορές

Hot-Start                ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε την λειτουργία Hot-Start:

Πλεονεκτήματα:

- βελτιωμένο ξεκίνημα της συγκόλλησης, ακόμα και με χρήση

ηλεκτροδίων με φτωχές ιδιότητες ανάματος.

- καλύτερη τήξη του υλικού προς συγκόλληση κατά την

εκκίνηση , το οποίο σημαίνει λιγότερα σφάλματα

συγκόλλησης

- Εμποδίζει κατά πολύ την εμφάνιση σκουριάς

Για ρύθμιση του Hot-Start, μπείτε μέσα στο μενού, επίπεδο 2

Hti…….χρόνος ρεύματος ξεκινήματος

0-2 s,  ρυθμίσεις εργοστασίου : 0.5 s

HCU…. Ρεύμα ξεκινήματος ,0-100 %

Ρυθμίσεις εργοστασίου: 50%

IH……..Κυρίως ρεύμα = ρεύμα που έχουμε ορίσει από πριν

Παράδειγμα: Έχουμε ρυθμίσει την μηχανή για συγκόλληση

με (ΙH) 200 Α. Έχουμε επιλέξει (HCU) 50%. Κατά τον χρόνο

του Hot-Start (π.χ. Hti = 0.5s) ,το ρεύμα εκκίνησης θα είναι

200 Α + (50% των 200 A) = 300A.

Λειτουργία             Η λειτουργία Antistick (αντικολλητική) μπορεί να

Antistick                 ενεργοποιηθεί από το μενού , επίπεδο 2

Όταν το τόξο γίνετε μικρότερο , το ρεύμα συγκόλλησης

μπορεί να κατέβει σε τέτοια επίπεδα όπου το ηλεκτρόδιο

τείνει να ‘’κολλήσει’’.

Η λειτουργία antistick όταν ενεργοποιηθεί  προλαμβάνει

αυτή την κατάσταση. Όταν το ηλεκτρόδιο αρχίζει να

‘’κολλάει’’ η μηχανή συγκόλλησης αμέσως κόβει το ρεύμα.

Όταν στη συνέχεια ξεκολλήσουμε το ηλεκτρόδιο από το

κομμάτι , η μηχανή ενεργοποιεί πάλι την διαδικασία

συγκόλλησης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γενικές                    Η λειτουργία ‘’Job Mode’’ χρειάζεται για την

Παρατηρήσεις        αποθήκευση εργασιών σε χειροκίνητη, ημιαυτόματη και

πλήρως αυτοματοποιημένη συγκόλληση.

Ο παραδοσιακός τρόπος της αναπαραγωγής, συχνά απαιτεί

αποθήκευση εργασιών ή σημείων, τα οποία σημειώνονται

στο χέρι.

Οι παρακάτω συντομογραφίες εμφανίζονται στην

αποθήκευση εργασιών στην αριστερή οθόνη.

---   …… Δεν υπάρχει εργασία σε αυτήν τη θέση

nPG…..  Δεν υπάρχει εργασία σε αυτήν τη θέση

Prg…...   Υπάρχει εργασία σε αυτήν τη θέση

Pro……  Εργασία δημιουργείται / αντιγραφή σε αυτή τη θέση

dEL…..   Διαγραφή εργασίας από αυτήν τη θέση

Δημιουργία            Η μηχανή παρέχεται χωρίς αποθηκευμένες εργασίες.

Εργασίας               Για δημιουργία μιας εργασίας ακολουθήστε τα παρακάτω:

- Ρυθμίστε τις παραμέτρους που θέλετε να αποθηκεύσετε

σαν εργασία

- πατήστε το κουμπί (21) στιγμιαία  για να μπείτε στην αποθήκευση εργασιών. Η πρώτη ελεύθερη θέση είναι τώρα εμφανής

- επιλέξτε την επιθυμητή θέση αποθήκευσης με το κουμπί (1) ή αφήστε την θέση που σας προτείνει η μηχανή

- πατήστε και κρατήστε το κουμπί (21). Όταν εμφανιστεί το ‘’Pro’’, η εργασία έχει πάρει την θέση που ορίσατε.

Σημαντικό!  Εάν η επιλεγμένη θέση έχει ήδη μία αποθηκευμένη εργασία, τότε η εργασία θα γραφτεί πάνω στην προηγούμενη. Αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να επανέλθει στην προηγούμενη.

- όταν εμφανιστεί το ‘’PrG’’ στην οθόνη αριστερά τότε η εργασία έχει αποθηκευτεί. Αφήστε το κουμπί (21).

- Πατήστε στιγμιαία το κουμπί (21) για να βγείτε από το μενού.

Διαγραφή              Εργασία που έχει αποθηκευτεί μπορεί και να διαγραφεί. Για

Εργασιών              διαγραφή εργασίας ακολουθήστε τα παρακάτω:

- πατήστε το κουμπί (21) στιγμιαία  για να μπείτε στην αποθήκευση εργασιών. Η πρώτη ελεύθερη θέση είναι τώρα εμφανής

- επιλέξτε την επιθυμητή θέση , που θέλετε να διαγράψετε με το κουμπί (1)  και το σύμβολο ‘’DEL’’ θα εμφανιστεί στο κουμπί (7) της διαμέτρου σύρματος

- πατήστε και κρατήστε το κουμπί (7). Στην αριστερή οθόνη εμφανίζεται το ‘’dEL’’. Η εργασία διαγράφετε.

- όταν εμφανιστεί το ‘’nPG’’, η εργασία έχει πια διαγραφεί αφήστε το κουμπί (7).

- στιγμιαία πατήστε το κουμπί (21) για έξοδο από το μενού.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  TPS 4000

Job

Πρόσβαση στο μενού αποθήκευσης των εργασιών.

Μονάδα                                        -

Ρυθμίσεις                                     0-99 εργασίες

Εργοστασιακές ρυθμίσεις              -

P

Power correction

για αλλαγή παραμέτρων έντασης συγκόλλησης σε συνάρτηση με την τροφοδοσία σύρματος

Μονάδα                                        m-min

Ρυθμίσεις                                     π.χ. 5-22

Εργοστασιακές ρυθμίσεις              -

AL.1

Arc Length correction. 1

για διόρθωση του μήκους τόξου συγκόλλησης

Μονάδα                                       % του ρεύματος συγκόλλησης

Ρυθμίσεις                                     +/- 30

Εργοστασιακές ρυθμίσεις              -

Όταν είναι ενεργοί οι διπλοί παλμοί( synchropuls) το AL.1 είναι η διόρθωση της χαμηλότερου σημείου λειτουργίας του παλμού.

Το υψηλότερο είναι το AL.2

dYn

dynamic

για διόρθωση της δυναμικής του τόξου σε απλή συγκόλληση και σε συγκόλληση με παλμό

Μονάδα                                       1

Ρυθμίσεις                                     +/- 5

Εργοστασιακές ρυθμίσεις              -

GPr

Gas pre flow time

Ρύθμιση προ-ροής  αερίου

Μονάδα                                       s

Ρυθμίσεις                                     0-9,9

Εργοστασιακές ρυθμίσεις              1

GPo

Gas post flow time

Ρύθμιση μετά-ροής  αερίου

Μονάδα                                       s

Ρυθμίσεις                                     0-9,9

Εργοστασιακές ρυθμίσεις             0,5

Fdc

Feeder creep

Ρύθμιση τροφοδοσίας σύρματος κατά τη συγκόλληση

Μονάδα                                       m/min

Ρυθμίσεις                                     AUT, OFF, 0.5- MAX

Εργοστασιακές ρυθμίσεις             AUT

Fdi

Feeder inching

Ρύθμιση τροφοδοσίας σύρματος

Μονάδα                                       m/min

Ρυθμίσεις                                     1- MAX

Εργοστασιακές ρυθμίσεις             10

bbc

burn back time correction

Ρύθμιση οπισθοδρόμησης σύρματος

Μονάδα                                       s

Ρυθμίσεις                                    +/- 0,20

Εργοστασιακές ρυθμίσεις             0

I-S

Ρύθμιση Ρεύματος εκκίνησης

Μονάδα                                       % του αρχικού

Ρυθμίσεις                                     0-200

Εργοστασιακές ρυθμίσεις             135

SL

Slope

Άνοδος Ρεύματος εκκίνησης

Μονάδα                                       s

Ρυθμίσεις                                     0,1-9,9

Εργοστασιακές ρυθμίσεις             1,0

I-E

Ρύθμιση τελικού ρεύματος

Μονάδα                                       % του αρχικού

Ρυθμίσεις                                     0-200

Εργοστασιακές ρυθμίσεις             50

t-S

χρόνος – αρχικό ρεύμα

Μονάδα                                       s

Ρυθμίσεις                                     OFF, 0.1-9.9

Εργοστασιακές ρυθμίσεις             OFF

t-E

χρόνος – τελικό ρεύμα

Μονάδα                                        s

Ρυθμίσεις                                     OFF, 0.1-9.9

Εργοστασιακές ρυθμίσεις             OFF

SPt

Spot welding time

Χρόνος πονταρίσματος

Μονάδα                                        s

Ρυθμίσεις                                     0,1- 5,0

Εργοστασιακές ρυθμίσεις             ΟFF

F

Frequency

Συχνότητα – για συγκόλληση διπλών παλμών (Synchropuls)

Μονάδα                                        Hz

Ρυθμίσεις                                     0,5 - 5

Εργοστασιακές ρυθμίσεις             ΟFF

dFd

delta Feeder

για συγκόλληση διπλών παλμών (Synchropuls) με εξάρτηση από την ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος

Μονάδα                                        m/min

Ρυθμίσεις                                     0,0 – 2,0

Εργοστασιακές ρυθμίσεις             2

AL.2

Arc Length correction .2

για διόρθωση του τόξου συγκόλλησης

Μονάδα                                       % του ρεύματος συγκόλλησης

Ρυθμίσεις                                     +/- 30

Εργοστασιακές ρυθμίσεις              -

Όταν είναι ενεργοί οι διπλοί παλμοί( synchropuls) το AL.1 είναι η διόρθωση της χαμηλότερου σημείου λειτουργίας του παλμού.

Το υψηλότερο είναι το AL.2

tri

trigger

για ρύθμιση των λειτουργιών 2 χρόνων, 4 χρόνων, Special 2 & 4 Χρόνοι και λειτουργία πονταρίσματος

Μονάδα                                        -

Ρυθμίσεις                    2 χρόνοι, 4χρόνοι, 2 χρόνοι Special mode, 4 χρόνοι Special mode

Εργοστασιακές ρυθμίσεις             2  χρόνοι

GPr

Gas pre-flow time

Προ-ροή αερίου

Μονάδα                                    s

Ρυθμίσεις                                  0-9,9

Εργοστασιακές ρυθμίσεις         0,1

GPo

Gas post-flow time

Μετά-ροή αερίου

Μονάδα                                    s

Ρυθμίσεις                                  0-9,9

Εργοστασιακές ρυθμίσεις         0,5

ALS

Arc Length start – Αυξάνει το ρεύμα συγκόλλησης, σαν απότομο ανέβασμα των βολτ, κατά την εκκίνηση. Για συγκόλληση MIG/MAG σε απλή συνεργιακή λειτουργία. Σε συνδυασμό με την παράμετρο Alt παρακάτω, το ALS βελτιστοποιεί το  άναμα του τόξου.

Μονάδα                                    % της τάσης συγκόλλησης

Ρυθμίσεις                                  0-100

Εργοστασιακές ρυθμίσεις         0

Παράδειγμα:

- ALS =100 %

- Η τάση είναι ρυθμισμένη στα 13 V

- Το απότομο ανέβασμα θα είναι 13 V + 100% = 26 V

ALt

Arc Length time – Ο χρόνος του μήκους τόξου που αυξάνεται με το ALS. Κατά την διάρκεια του Alt υπάρχει μία συνεχόμενη μείωση του μήκους τόξου που έχουμε ορίσει για την συγκόλληση.

Μονάδα                                    s

Ρυθμίσεις                                  0-5

Εργοστασιακές ρυθμίσεις         0

FAC

Factory- για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί (21) για 2-3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όταν εμφανιστεί το ‘’PrG’’ τότε έχει πραγματοποιηθεί η επαναφορά.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

TRANS PULS SYNERGIC

Σημείωση: Να ακολουθήσετε τα βήματα ένα- ένα χωρίς να παρακάμψετε κάποιο, για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

ΒΗΜΑ 1:

Τοποθετήστε το ψυγείο (εάν δεν το έχει τοποθετήσει η FRONIUS) και το ενδιάμεσο καλώδιο του τροφοδότη και ενώστε όλα τα βύσματα. (νερού, κεντρικού αγωγού ρεύματος, αερίου & εντολών)

ΒΗΜΑ 2:

Τοποθετήστε στον τροφοδότη VR 4000 (για έκδοση TPS 3200,4000,5000)  την τσιμπίδα, το καλώδιο εντολών και την κουλούρα του σύρματος. Επίσης τοποθετήστε την γείωση στο κυρίως σώμα της μηχανής (φωτο 1).

ΒΗΜΑ 3:

Αφού έχετε τοποθετήσει τον σωλήνα αερίου στο μανόμετρο, ανοίχτε την φιάλη και ρυθμίστε για 1,2 χιλιοστά σύρμα, την ροή αερίου στα 12 λίτρα.

ΒΗΜΑ 4:

Βάλτε το τριφασικό βύσμα στην πρίζα.

ΒΗΜΑ 5:

Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση Ι της μηχανής (φωτο 1)

ΒΗΜΑ 6:

Επιλέξτε πρώτα την διαδικασία συγκόλλησης που θα χρησιμοποιήσετε. (Π.χ συγκόλληση MIG/MAG με παλμούς).

ΒΗΜΑ 7:

Επιλέξτε το πάχος σύρματος που θα κολλήσετε. (Π.χ. 1,2 χιλιοστά).

ΒΗΜΑ 8:

Επιλέξτε το υλικό που θα κολλήσετε. (Π.χ  για χάλυβα βάλτε G3/4 Si1 με αέριο Ar 82% CO2 18%).

ΒΗΜΑ 9:

Επιλέξτε τον χρόνο που θέλετε να κολλήσετε. (π.χ. 2 χρόνοι)

ΒΗΜΑ 10:

Αφού περάσατε το σύρμα μέσα στα ράουλα και στην αρχή του σπιράλ της τσιμπίδας, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας (το δεύτερο κουμπί πάνω από τον ρόμβο αριστερά του πίνακα) σύρματος μέσα στη τσιμπίδα χωρίς χρήση αερίου. Μόλις δείτε το σύρμα να βγαίνει από το μπεκ αφήστε το κουμπί).

BHMA 11:

Πατήστε το κουμπί δοκιμής αερίου (το πρώτο κουμπί πάνω από τον ρόμβο αριστερά του πίνακα, φωτο 2 ) για να ελέγξετε ότι το αέριο περνάει μέσα στην τσιμπίδα.

BHMA 12:

Επιλέξτε το πάχος υλικού που θέλετε να κολλήσετε από το πάνω κόκκινο διακόπτη του τροφοδότη σύρματος VR 4000.(φωτο 2)  (Να είναι αναμμένο το LED για το πάχος του υλικού πάνω στον πίνακα ελέγχου της μηχανής. Βάζουμε π.χ. 5 χιλιοστά. Κάθε φορά που ανεβάζετε το πάχος, ανεβαίνουν αυτόματα και η ταχύτητα σύρματος και τα αμπέρ).

ΒΗΜΑ 13:

Αφού έχετε επιλέξει το ακριβές πάχος που θέλετε να κολλήσετε και η γείωση είναι στο κομμάτι προς συγκόλληση, τότε είστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε την συγκόλληση. Εάν έχετε βάλει τις ρυθμίσεις που είπαμε παραπάνω θα ανάβουν όλα τα LED που βλέπετε στην (φωτο 3). Το κάτω κόκκινο κουμπί του τροφοδότη VR 4000 είναι το μήκος τόξου. Κρατήστε το στο 0 στην οριζόντια συγκόλληση για σταθερότητα στο τόξο.

Καλή επιτυχία!

(φωτο 1)          (φωτο 2)

(φωτο 3)

Οδηγίες για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σε περίπτωση κάποιου προβλήματος, ή κάποιας ρύθμισης που δεν θυμάστε ποια είναι και η μηχανή δεν συγκολλά ικανοποιητικά όπως πριν, πρέπει να κάνετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Αυτό γίνεται ως εξής:

Βήμα 1:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί (21), το οποίο είναι το κάτω κάτω τέρμα αριστερά. Χωρίς να το αφήσετε πατήστε παράλληλα και το κάτω κουμπί τέρμα δεξιά (4).

Βήμα 2:

Αμέσως θα δείτε στην οθόνη κάποιες ενδείξεις και θα έχετε πρόσβαση στο μενού. Πατώντας το κουμπί (4) προχωράμε σε όλο το μενού και σε όλες τις ρυθμίσεις.

Βήμα 3:

Επιλέξτε το FAC, και κρατήστε πατημένο το κουμπί (21) για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το PRG. Όταν γίνει αυτό η μηχανή έχει πάλι τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Βήμα 4:

Ξαναπατήστε το κουμπί (21) για να βγείτε από το μενού. Στην οθόνη θα εμφανιστούν πάλι οι ενδείξεις για την επιλογή των Amber, του υλικού κ.λ.π.

Βήμα 5:

Ρυθμίσετε πάλι την διάμετρο του σύρματος που χρησιμοποιείτε, το υλικό που συγκολλάτε, τον τρόπο και την διαδικασία που συγκολλάτε.

Βήμα 6:

Επιλέξτε πάχος υλικού ή Amber και ξεκινήστε συγκόλληση.